SKORPIO ve MEMOR KULLANIM KLAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER VE KULLANIMI:

Bilgisayara bağlantı şekilleri.

A- Direct USB kablo ile;

A- El terminalinin bağlanacağı PC

B- Datalogic Skorpio

C- USB kablo

B- Cradle yardımı ile;

A- El terminalinin bağlanacağı PC

B- USB kablo

C- Single Cradle

D- Güç kaynağı ve adaptör.

Cradle üzerindeki ışıklar:

| Kırmızı | Cradle’da elektrik var |
| --- | --- |
| Yeşil | Cradle USB ile PC ye bağlanmış. |
| Turuncu (kırmızı+yeşil beraber) | Cradle’da elektrik var ve USB ile PC ye bağlanmış |

A)Dokunmatik Ekran 				F) Tuş takımı

B) Kullanıcı için Led					G) Mikrofon

C) Hoperlör						H) Laser güvenlik eyiketi

D)Şarj göstergesi ve düşük pil uyarısı ve 		I) ürün etiketi

E)Barkod okutma tuşu				J) Güvenli kullanım askısı

Bilgisayara bağlantı için gerekli programlar.

1 adım: CD içinde bulunan  microsoft ActiveSync(4.1) kurulmalı.

a- web üzerinde yada

b: D:\SetupActiveSync\MSASYNC.exe exe çalıştırarak,

olabilir.

Bütün sorulara next ile cevap vererek kurulum yapılabilir. Kurulum tamamlandığında makinenizin restart yapılması gerekecektir.

Kurulum tamamlandığında  BAŞLAT / PROGRAMLAR altında Microsoft Activesync programı gelecektir. Ayrıca makinenızın sağ alt köşesine

Activessync işareti görülecektir.

Bu program çalıştırıldığında,

Explorer kullanılır durumda olmalı. Bu radaki gibi sönük (disable durumda ise) 2. adım yapılmalı.

2-Adım:a) BAĞLANTI SAĞLANMAZ İSE SetupUsbAK\setup.Exe çalıştırılarak

USB Sync install edilmeli.

b) Cihazın USB bağlantısı çıkarılıp tekrar PC ye takıldığında yeni donanım bulundu mesajı gelir. Bu durumda  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Drivers\wceusbsh.sys dosyası ile ilişkilendirme yapılarak kurulum yapması sağlanır.

Sonuç: El terminalini Cradle üzerine tekrardan yerleştirdiğinizde

Programı aktif olacaktır. Burada Explorer artı kullanılabilir durumda olmalı.

Explorer butonuna bastığınız da artık el terminalinin içeriğini görebilir durumda olmalısınız.

Muhtemel görüntü aşağıdaki gibi olmalı.

Uyarı: Üst tarafta adres bölümünde Mobile device yazmalı.

PROGRAMIN KURULUMU

1- Üsteki ekranda iki adet klasör açalım ve isimleri

a- SAYIM (sayım programlarını olduğu klasör)

b- SAYIM_DATALARI (sayım sonrasında oluşan dosyaların durduğu klasör)

olsun.

2- CD ile gelen   programını SAYIM klasörü içene kopyalayın.

3- Sporpio / memor  ile PC arasındaki hattı keserek, cihazı elimize alalım. My Device\SAYIM klasörünü açalım.

4- Biraz öceki kopyalanan dosya görünmeli. Çift tıklayarak çalıştıralım. (gelen sorulara OK diyelim) SAYIM klasörünü kapatalım.

5- Masa üstünde 3 adet yeni dosya gelir.

Sqlce.dev

Sqlce.wce

Sql.wce4

Bu dosyaları tek tek çalıştıracağız. (gelen sorulara yine OK diyelim) Çalışan programların ikonları masa üstünden silinir.

6- Üç programda çalıştığında sayım programı kullanıma hazırdır. İstenirse My device \ Program Files \ PerkonStokSayımV3 \ PerkonStokSayımV3 ‘in kısa yolu (file / Send To / Desktop as Shortcut ) masa üstüne gönderilebilir.

Böylece program el terminali üzerine kurulmuş olur.

EL TERMİNALİNDE YAPILMASI GEREKEN AYARLAR

El terminalinin başlat çubuğunda pil durumu,123 ve barkod işaretli ikon vardır.

- Barkod ikonu yeşil durumda olmalı. Bu barkod okumanın açık olduğunu gösterir.  Aksi durumda SCAN tuşu ile barkod okutulduğunda okumayacaktır.

Disable durumda ise , üzerini tıkladığınızda  İnfo, Configure, Capture, Wedge seçeneklerinde wedge işaretlenir ve aktif duruma geçer.

- Check dijit okumasını sağlamak:

Yine aynı yerde Configure tıklanır. Reader paremeters ve Scan Parameters seçenekleri çıkar. Buradan,Reader parameters, UpcEan, Ean13 içindeki Check Transmission enable yapılmalı.

- UpcA tipli barkodları EAN13 yaparak okumalı. 12 uzunlukdaki barkodların başına 0 getirerek okumalı.

Yine aynı yerde Configure tıklanır, Reader paremeters ve Scan Parameters seçenekleri çıkar. Buradan Reader parameters, UpcEan, UpcA, içindeki Check Transmission enable yapılmalı.

- Barkod okutulduğunda enter tuşu beklememeli.

Yine aynı yerde Configure tıklanır. Reader paremeters ve Scan Parameters seçenekleri çıkar. Buradan Reader parameters, Text Formatting, Postamble [ ] durumdadır. Postamble açılarak CR bulunur ve + butonu ile ilave edilir.

Uyarı: Bu ayarlar yapıldıktan sonra File / save ile kaydedilmesi gerekir.

MEMORY Bilgi: El terminalinin memory kapasitesi 32 Mb. dır. Bunun ne kadarını bilgi saklamak (disk) ne kadarını program çalışması için (memory) kullanacağını verebilmekteyiz. Başlat / Setting / System /memory sayfasından yapılabilir.

CALIBRASYON Bilgi: El terminalinin işaretlemesinde sorun olması durumunda, Başlat / Setting / Stylus / Calibration sayfasından çıkan + işareti işaretlenerek enter yapılır.

FONKSIYON TUŞLARI Bilgi: el terminalinin başlat çubuğundaki 123 ikonu klavyenin numaratör olarak kullanılacağını gösterir. Değiştirmek için klavye üzerindeki sarı tuşa basıldığında 123 yerine Fun (sarı) yazısı gelir. Bu durumda da klavye alfabetik değerleri azmak için kullanılacak demektir. Mavi tuşa basıldığında ise Fun (mavi) yazısı gelir ve bu durumda fonksiyon tuşları çalışır duruma gelir.

RESET Soft reset yapmak Skorpio için: Sarı + Mavi + Scan (3 tuş) Memor için : esc + on/off (2 tuş) Hard Reset Yapmak Skorpio için: Aşağı ok + Sarı + Mavi + Scan (4 tuş) Memor için : esc + joystick + on/off (3 tuş) Tuşlarına beraber basılır. Uyarı: Hard reset atıldığında makineye yüklenmiş olan sayım programları yok olacağından yeniden yüklemek gerekecektir.

PROGRAMIN KULLAMI:

PERKON SOFT

Masa üstüne oluşturduğumuz StokSayım programını çalıştırdığımızda

A-Fiyat Gör

B-Kontrollü Sayım

C-Kontrolsüz Sayım

D-Verileri Al

E-Ayarlar

F-İletişim

Adımları görülecektir.

A-FİYAT GÖR

Okutulan bir barkodu; El terminaline (D adımı ile ) gönderilmiş text dosya içinden bularak fiyat bilgisini ekrana getirir.

Mağaza içindeki fiyatları kontrol etmek amacı için kullanılabilir.

B-KONTROLLÜ SAYIM

Uygulanması önerilen sayım şeklidir.

Burada amaç bilgisayar sisteminde tanımlı olan barkodları el terminaline (D- VERİLERİ AL seçeneği ile) aktararak, okutulan barkodun sistemde tanımlı olup olmamasını kontrol etmek. Yani okutulan barkod sistemde tanımlı değil ise sesli olarak “ hatalı ürün kodu” ve ekrana da “ürün bulunamadı” mesajı gelir.

Aksi durumda yani sistemde tanımlı barkod ise okutulmasına izin verir ve parametre durumuna göre adet olarak 1 atar veya kullanıcıdan sayılan adet verisini bekler.

Bir barkod okutulduğunda, bu barkodun ait olduğu Ürün adı, fiyatı,  görülecektir.

Ayrıca tablo görünümüyle bu grupta okutulan barkodlar ve miktarları listelenecektir.

Bu tablo üzerinde herhangi bir barkod için düzeltme yapılabilir. (Adet üzerine gelerek miktar silinip olması gereken miktar yazılıp enter’lanır.)

Yine bu tablo üzerinde istenilen bir barkod üzerine konumlanarak SİL butonu ile bu satır silinebilir.

Yapılan sayımın el terminaline kaydedilmesi ve geri çağrılarak aynı sayıma devam edilmesi.

Bu işlem için alt taraftaki  Boş hücre(dosya ismi), (.)Nokta, Kaydet ve Aç butonları kullanılır.

Yeni başlanılan (el terminaline kaydedilmemiş) sayım için el terminaline kaydetmek istiyorsak,  nokta butonu ile el terminalinin içeriği görülecektir. Burada el terminali içine nereye kaydetmek istiyorsak o klasör açılır (Önerilen SAYIM_DATALARI klasörüdür). Burada Name (dosya ismi) ve Type (dosya türü) soracaktır. Yapılması gereken Name bölümüne yapılan sayımı ifade eden bir isim (depo1) vermektir. OK işaretlendiğinde Boş hücre bölümünde kaydetmeyi düşündüğümüz dosya ismi ve full path görülecektir. Bu örnek için \ SAYIM_DATALARI\depo1 olarak görülecektir. Kaydet butonuna basılarak el terminali içine yazma işlemi tamamlanır ve kontrollü sayım ekranı boşaltılmış olur.

Yeni bir sayım dosyası oluşturarak sayıma devam edilecek ise; Dosya ismi bölümünde bir şey yazmayacaktır. Sayım yapılarak yukarıdaki gibi yeni bir dosya içine kaydedilebilir.

Var olan bir sayım dosyasına devam edilecek ise; Dosya ismi boş iken  AÇ butonuna basarak istenilen dosya açılır (örnegin \ SAYIM_DATALARI\depo1). Bu durumda  dosya isminde depo1 görülecektir tablo olarak da (depo1 için) daha önce sayımı yapılmış barkod ve miktarlar görünecektir(örnek=12). Yine sayıma devam edilerek (1 adet) ilave yapıldıktan sonra (toplam =13)  yukarıdaki gibi KAYDET butonu ile el terminali içine kaydetmek istediğinizde, “Dosya mevcut üstüne yazılsın mı” uyarısı gelecektir. Bu ve sonraki “Dosya temizlensin mi? “ sorusuna Evet diyerek kaydedilmeli.

Uyarı: Dosya temizlensin mi? Sorusuna HAYIR cevabı verilmemeli.

C-KONTROLSÜZ SAYIM

Kontrollü sayımdan tek farkı, barkod okutulduğunda sistemden aktarılan dosya içinde bu barkodun var olup olmamasına bakılmadan tablo için yazmasıdır.

Uyarı: Kontrolsüz şekilde yapılan sayım işlemi kolay ilerlemesine rağmen sonrasında sistem içerisine alınırken kontrol yapılacağından tanımsız barkodlar için hata mesajı vererek sistem içeri almayabilir.

D-VERİLERİ AL

Burada amaç Hitit Karum Bilgi Sistemi içinde tanımlı olan barkodların okunmasını sağlamak. Bunun için öncelikle Hitit bilgi sisteminde kayıtlı olan barkodların text ortamına çıkarılması gerekli.

1- ANA TANIMLAR /  Barkod / Sayım İçin Barkod Dosyası Oluşturma (Kaynak dosyası oluşturma)

Programı ile barkod(13) Ürün adı(12) fiyat(10) olacak şekilde bir text dosyaya çıkarılmalı. Barkod sayısı çok fazla ise bütün barkodlar için ürün adı ve fiyat çıkarmamak yer kazancı sağlıyacaktır. Sadece barkod(13) olabilir. Bu durumda aşağıdaki text dosya yapısında sadece barkodlar olacaktır. (ürün ve fiyat boş geçilmesi durumunda sadece barkod oluşur)

8691856000119;E02008400KIR;1000000101

8691856000126;E02008400KIR;1000000102

8691856000133;E02008400KIR;1000000103

8691856000140;E02008400KIR;1000000104

8691856000157;E02008400KIR;1000000105

2- Adımda bu text dosyayı el terminaline kopyala yapıştır (copy/past) ile SAYIM_DATALARI içine gönderilir.

3-Verileri Al seçeneği açılarak cihaz içine biraz önce kopyaladığımız text dosya bulunup işaretlenerek OK denir.

Burada: Eski kayıtları sileyim mi? Sorusuna EVET dersek içerdeki eski kontrol dosyasını silerek yeniden oluşturur.

İçeri alırken VERİLERİNİZ ALINIYOR, ALINAN KAYIT SAYISI XXX  mesajı gelecektir. Tamamlandığında Veriler alındı mesajı gelir.

Verileri içeri alma sırasında ekran kararsa (screen saver) bile sayaç ilerleyerek içeri alır. Eğer numaratör ilerlemez ise data kablosu ile PC ye bağlantı kurun ilerleme devam edecektir.

Böylece sistemimizde kayıtlı olan barkodlar (kaynak dosyası) el terminaline aktarılmış olur.

Uyarı-1: Parça parça text dosya içeri alınmaz. Önceki veriler silinerek son text dosyayı içeri alır. Uyarı-2: İlgili text dosyanın barkod sıralı olması zorunlu değildir. Uyarı-3: Control paneli / system menusunu açıp, memory sayfasını açıp barı sağ tarafa çekerek memory’ı artıralım. Uyarı-4: Barkod sayınız 200 bin den fazla ise ek memory kartı kullanmanız tavsiye olur. Bk. EK MEMORY KULLANIMI sayfası.

E-AYARLAR

Sayım yaparken kullanılan parametrelerin kaydedildiği ekrandır. Üç sayfa olarak düzenlenmiştir.  Üçüncü sayfa sayım proğramının full versiyonunda kullanılır.

Burada:

Uzunluk önemli mi?  : Bu parametre verilerin bulunduğu dosyada sütunlar uzunluklarla mı yoksa sadece ayıraç ile mi parçalanacağını belirler. Bazı dosyalarda hem uzunluk hem ayıraç olabilir. O zaman    evet’i seçip ayıraç bölümüne de ayıracı girmemiz gerekiyor.

Ayıraç: 1- Dışarı çıkarılan text dosyadaki ayıraç karakter tipi, barkod ve miktar alanlarının uzunluğu.

Fiyat Hesapla: Kontrollu sayımda fiyatın hesaplanıp hesaplanmamasını sağlayabilirsiniz.

0.s 1.s2 … ve Bar Adı …:  İçeri alınan bilginin uzunlukları ve sıralaması,

Örneğin barkod (13), Adı (0), Fiyat (0), miktar (0)  Şeklinde olması önerilir. (El terminalinin  memory sorunu varsa)

Fiyati açılır menusu: buradan da ürünlerin fiyatını hesaplarken hangi alanı kullanacağımızı belirliyoruz. Fiyati, fiyati2 ve fiyati3 alanlarından birini seçebiliriz. Kontrolllu sayım da o alan ile ilgili değerler fiyatı olarak hesaplanır.

Okutulduğunda kaydet :  Bu seçenek seçili ise sayımlarda dosya adı bölümüne bir dosya adı belirttiyseniz her yapılan işlemi sizden onay beklemeden kaydeder. Eğer dosya adı girilmemişse seçili olsa bile bir şey kaydetmez. Uyarıda vermez.

SD ve Dosya Path..: Kontrol dosyalarının boyutu yüzünden kontrol dosyasını SD kart üzerine yazılması istenirse butona basılır. Devamında kontrol dosyasının ismi belirir.

Kaydedince liste temizle :  İşaretli ise: Sayım dosyasını el terminaline kaydedildiğinde liste ekranı temizlenerek yeni sayıma hazırlar.

Tek Satır : İşaretli ise: Okutulan barkod daha önce okutulmuş ise bu satır üzerine yeni okutulan adedi ilave eder. Önerilen bu işaret kaldırılmasıdır. Çünkü herhangi bir sorunda barkodlar sayım sırasına göre listeleneceğinden  okutulan ürünün nerede okutulduğunu bulmayı kolaylaştıracaktır.

Windows Tabanli..: Eğer verileri Windows tabanlı bir programdan aldıysanız seçili kalacak eğer dos tabanlı bir programdan alındıysa tiki kaldırılacak. Bu Türkçe karakter sorunu için gerekli.

Kaydet..:  Tuşu ile yapılan ayarlar el terminali içine yazılır.

İptal ….:  Tuşu ile yapılan değişiklikler iptal edilmiş olur.

Öneri: Kaydedince listeyi temizle ve Tek satır işaretli çalışmanız önerilir.

Uyarı: Bu check işaretleri olmadığında 1- Kaydedildiğinde liste temizlenmediğinden devam edildiğinde önceki okutulanlar mükerrer olabilir. 2- Tek satır işaretli olmadığında: Okutulan barkod daha önce okutulmuş ise o miktarın üzerine toplanarak yazılır.

F-İLETİŞİM

Yazılım ile ilgili iletişim adresi.

PERKON SAYIM PROGRAMININ FULL VERSİYONU

Bu versiyonda bulunan en önemli özellik, mal kabulü / sevkiyat sırasında bu cihazı etkin bir şekilde kullanmamıza olanak verir.

- Adım: Kontrollü sayım için hazırladığımız kaynak dosya cihaza transfer edilir.

- Mal kabulü / sevkiyat için hazırladığımız hareket dosyası (barkod ; miktar) üç nokta butonu ile bulunur ve Aç işaretlenir.

Böylece barkodlar ve adetler ekranda görünmeye başlar.

- Tek tek yada adet li olarak barkodlar okutulur. Bu okutma sırasında alabileceğiniz

mesajlar:

“Hatalı Ürün Kodu..: Kaynak dosyasında ilgili barkod Yok.

(dolayısı ile hitit Karum içindede tanımlı değil)

“Hareket Dosyasında İlgili Barkod Yok”: Mal kabul / Sevkiyat içinde ilgili barkod yok.

“Fazla Miktar Girdiniz”..: Girilen miktar Mal kabul /Sevkiyat  miktarından fazla.

- Okutma işlemi bitiminde kaydet ile bu bilgiler el terminaline kaydedilir.  (kaydedilmeden bu ekrandan çıkılması durumunda veri kaybı olabilir)

- Text’e aktar butonu ile: İstenirse bu bilgiler belirleyeceğiniz bir yere text olarak kaydedilir.

EK MEMORY KULLANIMI

Buradaki amaç; cihazın hafızası (memory) yetmediği durumlarda, ek hafıza kartlarını kullanmak.

Skorpio için: Mini SD Card

Memor için: SD Card

kullanılabilir.

100.000 barkod.txt=1,5 mb  oluşan dosya boyutu:6mb

250.000 barkod.txt=3,5 mb  oluşan dosya boyutu:16mb

Yoğun (sayıca fazla barkod) text dosya oluşturup bunu VERİLERİ AL seçeneği ile içeri almak uzun ve/veya kapasite sorunu yüzünden imkansız bir işlemdir. Bunun yerine PC tarafında doyayı oluşturup SD kart içine koymak daha operasyonel olacaktır.

Yapılması gerekenler:

1- Hitit Karum sisteminden text dosya oluşturulur. (detayı VERİLERİ AL – 1)

2- PC tarafında CD ile gelen dosyalardan

Cd_rom\Pc\setup.exe

Cd_rom\Pc\setup.msi

Cd_rom\Pc\ SQLServerCE31-EN.msi

Cd_rom\Pc\ SSCE31SDK-ENU.msi

Programları devam (next) işaretlenerek default kurulumlar yapılır.

İkonu masa üstüne yerleşir.

3- Çalıştırdığımızda;

Program açılacaktır.

Burada Öncelikli iş Okuma parametrelerini açmak ve barkod satırına tıklayarak başlangıç 0, uzunluk 12 yazılmalıdır.Dikkat 13 karakter olmasına rağmen. Kaydet ile bu parametreler PC nin içine kaydedilmiş olur.

4- Dosya okuma ile okunacak dosya belirlenir. (hitit’den hazırlanan 1. adımdaki text dosya)

5- Aktar butonu ile, bu text dosya içindeki barkodlar sayaç ekranda sayılarak gerekli kontrol master tablosu oluşturulur. Dosya işlemi oluşturma işlemi sonrasında,

Mesajının görülmesi gerekir.

Hazırlanan master kontrol tablosu pc tarafında c: sayim_datav3.sdf ’dır

6- Pc oluşan bu dosyayı el terminalinde istenilen bir yere kopyalanır. ( Dosya büyük olduğu için SD kart üzerine kopyalanır.)

Son olarak da, el terminalinin hangi kontrol dosyasını kullanacağını belirlemek için;

7- Ayarlar menüsünden alt tarafta

a- SD butonu: Kontrol dosyasının storage card üzerinde olduğunu belirtir.

Storage Card \ sayim_datav3.sdf

b- sayim_datav3.sdf

yazılır. Anlamı: Kontrol dosyasını nerede arayacağını belirtir.